УДК 528.34

До питання обґрунтування оптимальної точності положення межового знаку для об’єктів міського кадастру

Ю. Щербак

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Ключові слова: площа, ділянка, межовий знак, точність.

Актуальність проблеми

Зі становленням України як суверенної країни, державна монополія на землю трансформувалась і законодавчо визначена розмежуванням на землі державної, комунальної та приватної власності, введено платне землекористування, встановлено порядок здійснення операцій з землею.

Правове забезпечення цих перетворень забезпечила низка ухвалених законів, нормативно-правових актів, а також Указів Президента України. Основним нормативно-правовим актом, що регулює земельні відносини в Україні є Земельний кодекс.

На основі прийнятих документів здійснюється державна земельна політика, що особливо актуально для великих міст, для яких характерна велика концентрація матеріальних ресурсів, різноманітність вирішуваних завдань. Сучасне місто – це складна природно-соціальна система, яка являє собою специфічний спосіб організації енергетичних, комунікаційних, ціннісних, інформаційних та цільових структурних компонентів. Показник чисельності населення використовується як класична ознака при визначенні категорії міста [7].

У містах і селищах міського типу сконцентровані підприємства основних галузей промисловості країни, що свідчить про високу завантаженість на кожен метр квадратний території.  Основна частина коштів від земельного податку поступає до бюджетів різних рівнів і таким чином впливає на економіку міст і країни в цілому. Специфіка використання міських земель полягає в різноманітті цілей використання малому розмірі землекористувань, концентрації об’єктів нерухомості, наявності разом з наземними і підземних поверхонь насичених спорудами і комунікаціями. Все вищевикладене свідчить про  особливість міського кадастру, тому для його забезпечення висуваються високі вимоги щодо точності визначення меж і площ земельних ділянок.

Зв'язок із важливими науковими і практичними завданнями

Значна частина міської території використовується як просторовий базис для розміщення просторових і соціальних об’єктів, а земельні ділянки і розташовані на них об’єкти нерухомості являють собою цілісний природно-технічний об’єкт, який виступає в якості нерухомого майна. Земельна ділянка як об’єкт нерухомості має фізичні, економічні і юридичні характеристики. Можна сказати, що на сучасному етапі існують 2 підходи до обґрунтування точності визначення меж земельних ділянок, що тісно пов’язані з вказаними характеристиками. При першому підході – обґрунтування точності залежить  від вимог, обумовлених точністю складання кадастрових планів, тобто графічною точністю відображення межових знаків. Другий підхід базується на економіко-технологічних показниках. Всебічне вивчення і аналіз факторів, що впливають на точність визначення меж і площ  земельних ділянок в умовах міста дозволить обґрунтувати вимоги до їх точності при визначенні просторових характеристик об’єктів.

Виклад основного матеріалу

Відповідно до [1] середня квадратична похибка планового положення межових знаків відносно пунктів геодезичної основи повинна складати 0,1 мм в масштабі плану, проте на сучасному етапі розвитку приладобудування широкого застосування набувають цифрові карти (плани) або цифрові моделі місцевості. Точність відображення метричних характеристик об’єктів при цьому не залежить від масштабів відображення на пристроях візуалізації, а цілком залежить від точності зйомки і введення даних оператором. Очевидним є орієнтування на цифрову карту як на результат зйомки. Виходячи з вищевикладеного, можна зауважити, що доцільно при обґрунтуванні точності керуватись технологічними вимогами до метричних характеристик об’єктів картографування.

В положенні про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів [2] викладено вимоги щодо встановлення межового знаку безпосередньо на місцевості –  похибка (гранична) точок знімального обґрунтування і межових знаків відносно найближчих пунктів державної геодезичної сітки не повинна перевищувати 10 см у містах республіканського і обласного підпорядкування

Потреба в підвищенні даної точності виникла з появою  великої  кількості суб’єктів земельних відносин в незалежній Україні, постало питання в отриманні точної інформації про розміри  земельних ділянок, з точки зору економічного підходу. Величина земельної ділянки безпосередньо  пов’язана з її вартістю, сплатою оренди, земельного податку. Вартість земельних ділянок, яка особливо висока в центральних частинах міст, важлива при встановленні розміру стартової ціни при купівлі-продажу на аукціонах або при визначенні заставної вартості земельних ділянок. Питанню обґрунтування точності геодезичних  робіт і визначення площ земельних ділянок, виходячи з економічного підходу, присвячені роботи [3,4,5]. Однак, дотепер нема нормативно закріплених вимог до точності визначення площ ділянок в залежності від економічних показників.

Визначимо, з якою точністю слід вираховувати положення межових знаків. Для цього використаємо формули Ю.К. Нєумивакіна [6], з врахуванням вартості цих ділянок:

(1)

для ділянок прямокутної форми, і

(2)

для ділянок довільної форми. У формулах (1) і (2):

σt – середньоквадратичне відхилення положення поворотної точки межі ділянки;

P – площа земельної ділянки (м2);

D – діагональ, що сполучає точки k-1 і k+1;

k – номер точки;

( – коефіцієнт витягнутості ділянки (( ≤ 1);

N – число вершин.

З [8] відомо, що типовою земельної ділянкою в умовах міської території можна вважати земельну ділянку з кількістю поворотних точок n=4 і площею  P = 200-600 м2, на основі чого можна отримати величину необхідної точності положення межових знаків для ділянок прямокутної форми (табл. 1).

Таблиця 1

СКП положення межового знаку (м) залежно від коефіцієнту

витягнутості (() і площі  (Р) для ділянок прямокутної форми

| Р (м2) ( | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | Середнє значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,071 | 0,079 | 0,063 |
| 2/3 | 0,035 | 0,043 | 0,050 | 0,056 | 0,061 | 0,049 |
| 1/2 | 0,030 | 0,037 | 0,043 | 0,048 | 0,053 | 0,042 |
| 1/3 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,039 | 0,043 | 0,034 |
| Середнє значення | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,052 | 0,059 | 0,047 |

Проте, на практиці часто земельні ділянки мають форму чотирикутників неправильної форми. Для вирішення завдання про оптимальну точність положення межових знаків для ділянок довільної чотирикутної форми, введемо параметр (k), що характеризуватиме відношення діагоналей в довільному чотирикутнику, а також кут, що ними утворений (φ). Розрахунки проведемо на основі відомої геометричної формули вирахування площі:

(3)

Таблиця 2

СКП положення межового знаку (м) з врахуванням відношення діагоналей (k), кута між діагоналями (φ) і площі  (Р) для ділянок довільної чотирикутної  форми

| Р (м2) | ( | K | Середнє значення |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |  |
| 200 | 15° | 0,031 | 0,029 | 0,025 | 0,022 | 0,020 | 0,025 |
|  | 30° | 0,043 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,035 |
|  | 45° | 0,051 | 0,048 | 0,041 | 0,037 | 0,033 | 0,042 |
|  | 60° | 0,057 | 0,053 | 0,046 | 0,041 | 0,037 | 0,047 |
| 300 | 15° | 0,038 | 0,035 | 0,031 | 0,027 | 0,025 | 0,031 |
|  | 30° | 0,053 | 0,049 | 0,043 | 0,037 | 0,034 | 0,043 |
|  | 45° | 0,063 | 0,059 | 0,051 | 0,045 | 0,041 | 0,052 |
|  | 60° | 0,070 | 0,065 | 0,056 | 0,050 | 0,045 | 0,057 |
| 400 | 15° | 0,044 | 0,041 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,036 |
|  | 30° | 0,061 | 0,057 | 0,049 | 0,044 | 0,037 | 0,050 |
|  | 45° | 0,073 | 0,068 | 0,059 | 0,052 | 0,047 | 0,060 |
|  | 60° | 0,080 | 0,075 | 0,065 | 0,057 | 0,052 | 0,066 |
| 500 | 15° | 0,049 | 0,046 | 0,040 | 0,035 | 0,032 | 0,040 |
|  | 30° | 0,068 | 0,064 | 0,055 | 0,049 | 0,044 | 0,056 |
|  | 45° | 0,081 | 0,076 | 0,066 | 0,058 | 0,052 | 0,067 |
|  | 60° | 0,090 | 0,084 | 0,073 | 0,064 | 0,058 | 0,074 |
| 600 | 15° | 0,054 | 0,050 | 0,043 | 0,038 | 0,035 | 0,044 |
|  | 30° | 0,075 | 0,070 | 0,060 | 0,053 | 0,048 | 0,061 |
|  | 45° | 0,089 | 0,083 | 0,072 | 0,064 | 0,057 | 0,073 |
|  | 60° | 0,099 | 0,092 | 0,079 | 0,070 | 0,064 | 0,081 |
| Середнє значення | 0,063 | 0,059 | 0,051 | 0,045 | 0,041 | 0,052 |

Висновок

На основі даних таблиць 1, 2 величину оптимального середньоквадратичного відхилення положення поворотної точки межі ділянки щодо геодезичної основи можна вважати такою, що не перевищує 5 см.  Отримати вказану величину можливо при використанні сучасних геодезичних приладів, які сьогодні знайшли широкого застосування при земельно-кадастрових роботах.

Література

- Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 : ГКНТА – 2.04-02-98. – Офіц. вид. – К. : Укргеоінформ : Головне управління геодезії, картографії та кадастру, 1999. – 155 с. (Нормативний акт Головного управління геодезії, картографії та кадастру. Інструкція).

- Земельні відносини в Україні : зб. законодавчих актів та нормат. док. / упорядники Л. Новаковський, А. Третяк, Г.Волошин, Л.Греков, А. Кулик, В. Леонець, О.Панчук, В.Потапенко, В. Степанюк, Л. Чередніченко, А.Юрченко. – К. : Держкомзем України : Урожай, 1998. – 816 с. – (Законодавчі акти і нормативні документи).

- Церклевич А. До питання визначення точності площ та координування меж ділянок  / А. Церклевич // Науково-технічний симпозіум «Геомоніторинг – 2002». – Славськ, 2002. – с.  25-31

- Дорожинський О. До питання визначення площ  і вартості земельних ділянок  за матеріалами космічного знімання / О. Дорожинський, С. Почкін, О. Дорожинська // Сучасні досягнення геодезичної науки  і виробництва. – 2007. – випуск I (13). – с. 248-255

- Брынь М. Я. О точности определения планового положення межевых знаков участков урбанизированых земель / М. Я. Брынь // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. – 2007. – випуск I (13). – с. 326-329.

- Неумывакин Ю.К. Геодезическое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ: Справ. пособие. / Ю.К. Неумывакин, М.Н. Перский. – М. : Картгеоцентр-Геодезиздат, 1996. – 344 с.

- Аніщенко В.О.  Моніторинг і охорона земель: навч. посіб. / В. О. Аніщенко, В.О. Боровий. – Чернігів : КП «Видавництво «Чернігівські обереги », 2006. – 208 с.

- Маркузе М.Ю. Оценка точности определения площадей земельных участков застроенных территорий : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр и мониторинг земель» / М.Ю. Маркузе. – М., 2000. – 25 с.

До питання обґрунтування оптимальної точності положення межового знаку для об’єктів міського кадастру

Ю. Щербак

У статті обгрунтована необхідність визначення положення| межових знаків з точністю 5 см відносно пунктів державної геодезичної мережі для міських земельних ділянок площею 200-600 м2.

К вопросу обоснования оптимальной точности положения межевого знака для объектов городского кадастра

Ю. Щербак

В статье обоснована необходимость определения положения межевых знаков с точностью 5 см относительно пунктов государственной геодезической сети для земельных участков городов площадью 200-600 м2.

To the question about basing optimal exactness the position landmarks  for objects of the urban land-survey.

Y. Scherbak

The necessary definition of the position landmarks  with exactness till 5 sm conserning  to the points of the state geodetic network for  the urban land plots which have got the area 200-600 m2  is based in this article.